## Slide 1: Глава 1. Тепловлажностная обработка воздуха в аппаратах системы кондиционирования воздуха
Практическое занятие № 1
Решение задач аналитически и с использованием I-d диаграммы влажного воздуха на определение всех параметров влажного воздуха по двум известным параметрам, на построение элементарных процессов изменения состояния влажного воздуха

## Slide 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
I-d диаграмма влажного воздуха

## Slide 3
СУХОЙ НАГРЕВ (СУХОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)
Последовательность расчета:
1. По двум любым параметрам воздуха определяется точка 1;
2. По линии d=const производится подъем до известного параметра точки 2 (при сухом нагреве) или спуск до точки 3 (при сухом охлаждении);
3. Определяются остальные параметры воздуха в точке 2 или 3

## Slide 4
ПРОЦЕСС ОХЛАЖДЕНИЯ С ОСУШКОЙ
Последовательность расчета:
1. По двум любым параметрам воздуха определяется точка 1;
2. По линии d=const производится спуск до относительной влажности воздуха 90-95 %, потом по φ=const производится движение до известного параметра точки 3’;
3. Определяются остальные параметры воздуха в 3’

## Slide 5
УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ
Известна температура воздуха 20 ͦС и относительная влажность воздуха φ=50% - определить энтальпию воздуха после сухого нагрева воздуха до 29 ͦС.

## Slide 6
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА
№1 30 кДж/кг
№2 38 кДж/кг
№3 46 кДж/кг
№4 50 кДж/кг
№5 64 кДж/кг

## Slide 7
ПОДСКАЗКА
На пересечении 20 ͦС и относительной влажности воздуха φ=50% определяем влагосодержание 7,2 г/кг и поднимаемся вверх до искомой температуры (ищем точку 2).
(см. I-d диаграмму)

## Slide 8
ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
На пересечении 20 ͦС и относительной влажности воздуха φ=50% определяем влагосодержание 7,2 г/кг и поднимаемся вверх до температуры 29 ͦС – получаем графически энтальпию влажного воздуха – 46 кДж/кг.
Ответ: I=46 кДж/кг.

## Slide 9
ЗАДАЧА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
Известна температура воздуха 20 ͦС и относительная влажность воздуха φ=50% - определить энтальпию воздуха после сухого охлаждения до 10 ͦС.

## Slide 10
ОТВЕТ на задачу
Ответ: 29 кДж/кг